Рекомендации по отысканию и устранению некоторых повреждений в работе точки доступа (ADSL)

Для модема HUAWEIHG-520

На передней панели модема расположены LED-индикаторы. Для    определения    работоспособного    состояния    выполните следующее.

1.	Необходимо убедиться, что на модеме горят LED-индикаторы PWR
(питание 220В), DSL (соединение с ОАО «РТКомм.РУ»), WLAN и LAN1-
4 (в зависимости от

количества подключенных к модему компьютеров).

2.	Отсутствие индикации PWR говорит о том, что питание не
подключено.

3.	Отсутствие индикации DSL говорит о том, что нет подключения к сети
передачи   данных.   Необходимо   проверить   соединение   модема   с
телефонной розеткой.

- Отсутствие    индикации WLAN и LAN 1-4 означает отсутствие
соединения модема с компьютером. Проверить соединение.

- Проверьте в сетевых подключениях «Подключение по локальной
сети»

(правой кнопкой «Свойства»),    найдите «Протокол Интернета

TCP/IP»

ниже кнопка «Свойства».

Вы должны увидеть окно например:

IP 10.21.68.21 Маска 255.255.255.224 Шлюз 10.21.68.20 (каждой школе присвоен свой IP адрес шлюза)

DNS DNS

10.0.1.1 10.0.1.2

Если при наличии индикации и всех настроек Интернет отсутствует, звоните по телефонам в г. Чебоксары с 8.00 до 17.00 по телефону 627494, круглосуточно 621027, в городах и районных центрах - по номеру телефона начальника РУЭС Филиала в Чувашской Республике ОАО «ВолгаТелеком».